Lösungen Reaktionsenthalpie

Aufgabe 10) Wie viel Wärme wird frei, wenn 6 g Kohlenstoff zur Reaktion mit Sauerstoff gebracht werden. Notieren Sie die Reaktionsgleichung.

1. Reaktionsgleichung:	C (s) + 1/2 O2 (g) → CO (g)	∆Hf° = -111 kJ/mol

2. Bedingende Faktoren:	12 g 12C = 1 mol
6 g 12C = 0.5 mol (es können maximal 0.5 mol CO entstehen)

3. Berechnung:	Es werden 0.5 mol * (-111 kJ/mol) = -55.5 kJ an Wärme freigesetzt.

Aufgabe 11) Wie viel Wärme wurde bei der Entstehung von 1.75 Gramm Rost (Fe2O3) freigesetzt? Notieren Sie die Reaktionsgleichung.
1. Reaktionsgleichung:	2 Fe (s) + 1.5 O2 (g) → Fe2O3 (s)

2. Bedingende Faktoren:	M (Fe) = 55.85 g/mol, M (O) = 16 g/mol, M (Fe2O3) = 159.7 g/mol
m = 1.75 g (Fe2O3), ∆Hf° = -824 kJ/mol
n = m/M = 1.75 g / 159.7 g/mol	→	n = 0.011 mol

3. Berechnung:	Es werden 0.011 mol * (-824 kJ/mol) = -9.03 kJ Wärme freigesetzt.

Lösungen Reaktionsenthalpie

Aufgabe 12) Die molare Standardbildungsenthalpie von Kohlenmonoxid (CO) ist ∆Hf° = -111 kJ/mol. Die molare Standardbildungsenthalpie von Kohlenstoffdioxid (CO2) ist ∆Hf° = -393 kJ/mol. Wie gross ist die Bildungsenthalpie von CO2 aus CO?

Lösungsweg 1) „CO2 entsteht aus CO“
1.) Reaktionsgleichung:	CO (g) + 1/2 O2 (g) → CO2 (g)
2.) Berechnung:	∆H = ∑∆Hf° (Produkte) - ∑∆Hf° (Edukte)
∆H = [1 mol ∆Hf° (CO2)] – [1 mol ∆Hf° (CO) + 1/2 mol ∆Hf° (O2)
∆H = [1 mol * (-393 kJ/mol)] – [1 mol * (-111 kJ/mol) + 1/2 mol * (0 kJ/mol)]
∆H = -393 kJ + 111 kJ = -282 kJ

Lösungsweg 2) die beiden Reaktionsgleichungen so anpassen, dass der elementare Kohlenstoff aus dem „Gleichungssystem“ herausgekürzt werden kann.

1. Reaktionsgleichungen:	C (s) + 1/2 O2 (g) → CO (g)
C (s) + O2 (g) → CO2 (g)

2. Bedingende Faktoren (C (s) kürzen), d.h. eine Reaktionsgleichung muss umgekehrt werden.
CO (g) → C (s) + 1/2 O2 (g)
C (s) + O2 (g) → CO2 (g) (2. Rkt. Gl umgekehrt)

CO (g) + O2 (g) → 1/2 O2 (g) CO2 (g) (Sauerstoff kürzen)
CO (g) + 1/2 O2 (g) → CO2 (g)

3. Berechnung:	∆H = ∑∆Hf° (Produkte) - ∑∆Hf° (Edukte)
(Produkt ist 1 mol CO2, Edukte sind 1 mol CO und 1/2 mol O2)
∆H = [1 mol ∆Hf° (CO2)] – [1 mol ∆Hf° (CO) + 1/2 mol ∆Hf° (O2)
∆H = [1 mol * (-393 kJ/mol)] – [1 mol * (-111 kJ/mol) + 1/2 mol * (0 kJ/mol)]
∆H = -393 kJ + 111 kJ = -282 kJ

Die molare Standardbildungsenthalpie von CO2 aus CO beträgt -282 kJ

Lösungen Reaktionsenthalpie

Aufgabe 13) Ammoniakgas reagiert mit Chlorgas zu Stickstoff und Chlorwasserstoff. Formulieren Sie die Reaktionsgleichung und berechnen Sie die Reaktionsenthalpie aus den Standardbildungs-enthalpien.

1. Reaktionsgleichung:	2 NH3 (g) + 3 Cl2 (g) → 1 N2 (g) + 6 HCl (g)

2. Bedingende Faktoren:	∆Hf° (NH3) (g) = -46 kJ/mol; ∆Hf° (Cl2) (g) = 0 kJ/mol
∆Hf° (HCl) (g) = -92 kJ/mol; ∆Hf° (N2) (g) = 0 kJ/mol

3. Berechnung: ∆H = ∑∆Hf° (Produkte) - ∑∆Hf° (Edukte)
∆H = [6 mol ∆Hf° (HCl) + 1 mol ∆Hf° (N2)] – [2 mol ∆Hf° (NH3) + 3 mol ∆Hf° (Cl2)
∆H = [6 mol * (-92 kJ/mol) + 1 mol * (0 kJ/mol)] – [2 mol * (-46 kJ/mol) + 3 mol * (0 kJ/mol)
∆H = -552 kJ + 92 kJ = -460 kJ

Aufgabe 14) Eisenoxid (Fe2O3) wird mit Hilfe von Kohlenstoffmonoxid (CO) zu elementarem Eisen und Kohlenstoffdioxid reduziert. Formulieren Sie die Reaktionsgleichung. Welche Masse Eisenoxid wurde eingesetzt, wenn dabei 161.55 MJ Reaktionswärme freisetzt wurden? Wieviel Roheisen kann maximal aus dieser Menge Eisenoxid gewonnen werden?

1. Reaktionsgleichung	Fe2O3 (s) + 3 CO (g) → 2 Fe (s) + 3 CO2 (g)

2. Bedingende Faktoren	Freigesetzte Energie: 161.55 MJ = 161´550 kJ
∆Hf° (Fe2O3) (s) = -824 kJ/mol; ∆Hf° (CO) (g) = -111 kJ/mol
∆Hf° (Fe) (s) = 0 kJ/mol; ∆Hf° (CO2) (g) = -393 kJ/mol
M (Fe2O3) = 159.7 g/mol, M (Fe) = 55.85 g/mol

3. Berechnung: ∆H = ∑∆Hf° (Produkte) - ∑∆Hf° (Edukte)
∆H = [3 mol ∆Hf° (CO2) + 2 mol ∆Hf° (Fe)] – [1 mol ∆Hf° (Fe2O3) + 3 mol ∆Hf° (CO)]
∆H = [3 mol * (-393 kJ/mol) + 2 mol * (0 kJ/mol)] – [1 mol * (-824 kJ/mol)
+ 3 mol * (-111 kJ/mol)]
∆H = -1179 kJ + 824 kJ + 333 kJ = -22 kJ (aus 1 Mol Eisenoxid)
Welche Menge Eisenoxid erzeugt 161´550 kJ Wärmeenergie?
161´550 kJ / 22 kJ/mol = 7343.2 mol
7343.2 mol x 159.7 g/mol = 1´172´709 g = 1.17 t
Wie viel % Eisen enthält Rost?
M (Fe) / M(Fe2O3) = 100% x 111.7 g/mol /159.7 g/mol = 70% (=0.7)
Aus 1.17 Tonnen Rost kann man maximal 1.17 t x 0.7 = 0.819 t Eisen gewonnen werden.